油田钻井平台汽笛程序报警系统

说明书

背景

在石油钻井时汽笛有着十分重要的作用，遇到安全事故，或者要切换别的工况时都会鸣笛示警，从而让井场的人知道现在钻机处于什么状态。作为整个井场唯一的报警装置，如果遇到安全事故没能及时发出信号，就有可能导致非常惨重的损失和人员伤亡。现有的汽笛报警装置信号单一、需要人工持续操作不具备自动循环功能，并且在进行报警过程中需要专人守候且不停按压汽笛，浪费了人力资源。

内容

本汽笛程序报警装置设计满足HSE等油气高危场所应用标准及规范。安全性高，实用性强。为解决现有的汽笛报警装置无法自动循环播放、专人守候，以及汽笛报警只能发出一种声音的问题。

此报警器提供八种工况的报警程序，可直接替代原有气喇叭。

报警程序如下栏：

●400ms   长鸣    1700ms    中间停顿为400ms

对于报警节奏的频率可按用户要求订制。

面板：

警报系统复位按键是用于执行程序后复位关闭该程序。如不复位系统汽笛将一直持续发声。

技术参数

| 序号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | DC24V |
| 2 | 工作气压 | 0.3~0.9Mpa |
| 3 | 最大功率 | 40W |
| 4 | 环境温度 | 0℃-45℃ |
| 5 | 环境湿度 | 小于80% |

系统运行示意图

该系统报警点和声光报警器可按照实际需求添加。

系统应用

该系统可在司钻控制房、平台经理值班室、测井室、后台区等事故第一预见区域应各设置一个报警点。在井场各个营房、值班房、倒班房、修理房、电控房等房内设置声光报警器以便提醒休息、工作的工人。